Załącznik nr 10 do SIWZ

Załącznik nr 1 do umowy

nr DzAI 281/05/15

WYTYCZNE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Modernizacja źródeł ciepła oraz budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap I dokumentacja”, zwane dalej „zadaniem”.

- Opis ogólny zakresu prac dot. wykonania Dokumentacji.

- Wykonawca wykona kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie modernizacji źródeł ciepła i budowy odnawialnych źródeł energii na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonanie inwentaryzacji terenu przeznaczonego dla realizacji zadania,

- Wykonanie inwentaryzacji budowlano – instalacyjnej budynków, pomieszczeń oraz urządzeń w zakresie niezbędnych dla realizacji zadania,

- Uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla założeń Dokumentacji przed przystąpieniem do jej wykonania,

- Opracowanie koncepcji wykorzystania technologii OZE (pompy ciepła , instalacje fotowoltaiczne)  w budynkach wraz z wizualizacją instalacji OZE,

- Zastosowanie OZE w systemie ogrzewania budynków, wentylacji, klimatyzacji i cwu. Zastosowanie instalacji ogniw fotowoltaicznych na potrzeby Zamawiającego i  pionowych gruntowych pomp ciepła.

W Dokumentacji należy zastosować rozwiązania łączące instalacje kolektorów słonecznych i pionowych gruntowych pomp ciepła oraz regenerację dolnego źródła ciepła, przy czym zaprojektowana instalacja powinna realizować wszystkie funkcje w sposób biwalentny w oparciu o geotermalne pompy ciepła,

- Opracowanie modernizacji i przebudowy systemów i  instalacji  w tym  z zastosowaniem OZE dla potrzeb realizacji zadania, w tym  m.in.:

- instalacji ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

- systemów grzewczych (lub podłączenie bardziej energetycznie i ekologicznie efektywnego źródła ciepła),

- systemów wentylacji i klimatyzacji,

- instalacji elektrycznej z wymianą oświetlenia na energooszczędne.

- Zaprojektowanie monitorowania pracy instalacji OZE za pomocą modułu komunikacyjnego do rejestracji danych zapewniających dokładne kontrolowanie pracy całej instalacji,

- Dostosowanie projektowanej instalacji do możliwości  konstrukcyjno – budowlanym budynków oraz opracowanie adaptacji pomieszczeń  dla potrzeb realizacji zadania,

- Wykonanie projektu prac geologicznych w związku z budową instalacji do wykorzystania ciepła ziemi,

- Wykonanie oceny wpływu (oddziaływania ) na środowisko dla wierceń geotermicznych zgodnie z Dyrektywą Rady WE z dnia 27 czerwca 1985r. nr 85/337/EWG,  jeżeli jest wymagane.

- Wykonanie dokumentacji geotechnicznej oraz oceny stanu istniejącego gruntów podłoża.

- Opracowanie Audytu efektywności energetycznej, który powinien:

- zawierać ocenę stanu istniejącego – analizę zużycia energii, stanu technicznego budynków oraz instalacji wewnątrz budynku itp.

- zawierać badania, analizy i oceny różnych możliwości poprawy efektywności energetycznej oraz uzasadnienie wyboru zalecanego wariantu,

- określać przewidywane oszczędności energetyczne, które zostaną uzyskane w ramach przedsięwzięcia,

- w przypadku wariantu dotyczącego montażu ogniw fotowoltaicznych, Audyt powinien  zawierać ekspertyzę techniczną, określającą charakterystykę wielkości elektrycznych (pomiary zużycia, czy poboru mocy), identyfikację i sprawdzenie urządzeń zużywających energię (inwentaryzację), ekspertyzę techniczną w zakresie statyki budynku, na którym będzie montowana instalacja, tj. ekspertyzę stanu technicznego elementów konstrukcyjnych, w szczególności nośności konstrukcji dachowej, ocenę tendencji zużycia energii elektrycznej w obiekcie (godzinowo-dobowy profil zużycia energii elektrycznej z rozbiciem na 12 miesięcy), wskazanie optymalnych parametrów zużycia energii elektrycznej oraz rozwiązań umożliwiających uzyskanie oszczędności, analizę optymalizacji  technicznej (wprowadzenie nowych technologii, nowych urządzeń, zmniejszających zapotrzebowanie na energię), analizę wszystkich sieci, instalacji zasilających, automatyki sterującej, parametrów energii elektrycznej,

- podsumowanie, wnioski i zalecenia umożliwiające optymalizację kosztów oraz wzrost efektywności  energetycznej.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego  zobowiązany jest do uzyskania wszelkich  materiałów potrzebnych do  projektowania, w tym właściwych opinii, uzgodnień rzeczoznawców, uzgodnień gestorów sieci i jednostek administracji, dodatkowych analiz i  opracowań pomocniczych, materiałów geodezyjnych w niezbędnym zakresie, a w tym aktualnej mapy do celów projektowych we wskazanych skalach w postaci cyfrowej (wektorowej w formacie *.dwg lub *.dgn) .;

- Wykonawca w ramach obowiązków wynikających z Umowy  zobowiązany jest do występowania w imieniu Zamawiającego, składania wniosków i uzyskania koniecznych warunków technicznych, uzgodnień w tym warunków przyłączenia do istniejącej instalacji oraz uzgodnienia z zakładem energetycznym, decyzji pozwolenia na budowę, opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko (w razie wystąpienia takiej konieczności), uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia (w razie wystąpienia takiej konieczności),

- Dokumentacja zostanie odebrana  na  podstawie  protokołu odbioru wraz z  załączonym  oświadczeniem  w  sprawie  przeniesienia własności autorskich  praw  majątkowych  i oświadczeniem o kompletności niniejszej dokumentacji. Wykonawca przeniesie na  rzecz Zamawiającego własność autorskich praw majątkowych do całości dokumentacji projektowej i każdej jej części składowej wraz z  oświadczeniem Wykonawcy i całego zespołu projektującego o prawie Zamawiającego do dowolnego adaptowania lub wykorzystania całości dokumentacji projektowej lub dowolnej jej części;

- Dokumentacja będzie wykonana przez zespół projektowy wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana składu osobowego zespołu projektowego może nastąpić wyłącznie w okolicznościach przewidzianych w Umowie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnego aneksu do Umowy;

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania problemów wynikających z realizacji zamówienia na każdym etapie oraz uczestniczyć w spotkaniach z nimi związanych i rozwiązywaniu trudności.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Dokumentację  zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami.

- Po uzyskaniu przez Wykonawcę decyzji o uzgodnieniu Dokumentacji oraz przekazaniu  Zamawiającemu oświadczenia  w  sprawie  przeniesienia własności autorskich  praw  majątkowych wraz z oświadczeniem Wykonawcy i każdej osoby biorącej udział w przygotowaniu Dokumentacji o prawie Zamawiającego do dowolnego adaptowania lub wykorzystania Dokumentacji lub dowolnej jej części jak również oświadczenia o kompletności Dokumentacji, zostanie sporządzony  protokół odbioru Dokumentacji.

- W ramach dokumentacji Wykonawca jest zobowiązany do opracowania odrębnego kompletu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla każdego z następujących budynków:

- Centrum kulturalno-rekreacyjne

- Budynek kasy „A”

- Budynek ochrony „B”

- Budynek administracyjny „C”

- Budynek owczarni „I”

- Dworek wystawienniczy

- Budynek powozowni i Galerii rzeźby „G”

- Budynek konferencyjny „H”

- Budynek konserwatorski „D”

- Zakres opracowań wchodzących w skład Dokumentacji, o której mowa w przedmiocie zamówienia:

- Dokumentacja projektowa w rozumieniu Ustawy   obejmuje w szczególności:

- projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych  – w ilości  5 egz. w formie papierowej,

- projekty  wykonawcze, w zakresie o którym mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013r. poz. 1129 – tekst jednolity ustawy z późn. zm.),  z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i opiniami wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę – w ilości 5 egz. W formie papierowej

- przedmiaru robót, w zakresie o którym mowa w § 6 ww. rozporządzenia w ilości 3 egz. w formie papierowej

- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w ilości 3 egz. w formie papierowej,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), sporządzona w  zakresie i formie zgodnej z rozdz. 3  rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia  2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013r.,, poz. 1129 – tekst jednolity ustawy z późn. zm.),  - w ilości 3 egz. w formie papierowej ,

- kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury    z  dnia  18  maja   2004 r.  w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) - w ilości 1 egz. w formie papierowej,

- klauzula o kompletności dokumentacji projektowo – kosztorysowej ,

- pozostałe opracowania , o których mowa w  Opisie zakresu Dokumentacji  należy dostarczyć w 1 egz.

- Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu Dokumentacji w formie elektronicznej.

- Przeznaczenie Dokumentacji  i wymagania w zakresie jej sporządzenia.

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, wchodzące w skład Dokumentacji stanowią, w oparciu o art. 31 ust.1 Ustawy, opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót  budowlanych  polegających na modernizacji źródeł ciepła i budowie odnawialnych źródeł energii na terenie Muzeum i  należy je opracować zgodnie z art. 29 i art. 31 Ustawy, ze szczególnym  uwzględnieniem:

- art. 29 ust.3 Ustawy zakazującego opisu  przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W każdym  przypadku  wskazania w Dokumentacji  znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Wykonawca zobowiązany jest opisać wymagania minimalne jakim mają odpowiadać oferty równoważne wraz z uzasadnieniem dokonania takiego opisu.

- art. 30 ust. 1-3 Ustawy - wskazującego kolejność ustawową stosowania odniesienia się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o którym mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy, zamawiający jest obowiązany wskazać, ze dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

- art. 30 ust. 4 Ustawy - wskazującego, iż opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o którym mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy, zamawiający jest obowiązany wskazać, ze dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.