Załącznik nr 9 do SIWZ

WYTYCZNE DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA  DOKUMENTACJI

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na zdanie pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa ekspozycji plenerowych – budowa wsi przydrożnej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap I dokumentacja wraz z usługami towarzyszącymi.”

- Przeznaczenie Dokumentacji i wymagania w zakresie jej sporządzenia.

- Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia służy  do:

- przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia na wykonanie roboty budowlane polegające rozbudowie ekspozycji plenerowych – budowa wsi przydrożnej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu,

- wykonania ww. robót budowlanych.

- Zamawiający  będzie aplikował o środki na to zadanie do programów unijnych – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata  2014-2020,  w tym o refundację kosztów przygotowania niniejszej Dokumentacji .

- Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, wchodzące w skład Dokumentacji stanowią, w oparciu o art. 31 ust.1 Ustawy, opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie ekspozycji plenerowych – budowie wsi przydrożnej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu i należy je opracować zgodnie z art. 29 - 31 Ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem:

- art. 29 ust.3 Ustawy wskazującego, iż przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”; w takich okolicznościach należy wskazać minimalne wymagania jakim ma odpowiadać oferta równoważna;

- art. 29 ust.5 i 6 wskazującego, iż:

- W przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia sporządza się z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

- W przypadku gdy wymagania, o których mowa wyżej wynikają z aktu prawa Unii Europejskiej, przedmiot zamówienia, w zakresie projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, opisuje się przez odesłanie do tego aktu.

- art. 30 ust. 1-3 Ustawy – wskazującego kolejność ustawową stosowania odniesienia się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o którym mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy;

- art. 30 ust. 4 Ustawy – wskazującego, iż opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, należy  dopuścić:

- rozwiązania równoważne opisywanym,

- określić minimalne warunki jakim maja  odpowiadać rozwiązania równoważne;

- art. 30 ust.7  Ustawy wskazującego, iż do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień.

- art. 30 ust.8 Ustawy wskazującego , iż w przypadku zamówień na roboty budowlane opis przedmiotu zamówienia (Dokumentacja) określa wymagane cechy materiału, produktu lub usługi, odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez Zamawiającego w szczególności wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych i może wymagać stawiać wymagania wskazane w art. 30 ust.8 pkt 2 Ustawy.

- Dokumentację projektową i  Specyfikację techniczną  wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),  należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 2 września 2004 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013r. poz. 1129 – tekst jednolity ustawy z późn. zm.)

- Kosztorys inwestorski należy sporządzić  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)

- Opis ogólny zakresu Dokumentacji.

- Wykonawca obowiązany jest :

  - wykonać aktualizację wykonanej w latach 2009 i 2013dokumentacji projektowo – kosztorysowej wsi przydrożnej planowanej do odtworzenia na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnej, wodociągu z przyłączami, instalacji elektrycznej, odgromowej aktualizacja projektu oczyszczalni ścieków pod względem aktualnych przepisów, nowych technologii oraz zwiększonej liczby zwiedzających teren Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz dokumentacji wykonanej w 2010 r. chałupy z Zakrzewa Kościelnego (Załącznik nr 11 do SIWZ );

  - opracować dokumentację projektowo - kosztorysową instalacji systemu  telewizji dozorowej, systemu sygnalizacji pożarowej, systemu sygnalizacji włamania i napadu, projekt zabezpieczenia pomieszczeń oraz automatycznego monitorowania gospodarki kluczami, projekt instalacji ogrzewania elektrycznego dla wybranych obiektów, projekt oświetlenia wewnętrznego, projekt dźwiękowego systemu ostrzegawczego, który będzie pełnił również rolę systemu nagłośnienia;

  - przeanalizować możliwości i potrzeby spięcia wybranych systemów w jeden spójny system np. monitoring bezpieczeństwa - pod względem przepisów prawa oraz możliwości obiektów oraz po przedstawieniu Zamawiającemu pozytywnej analizy (wykazaniu słuszności takiego systemu na terenie nowo planowanej wsi) oraz wykonać taki projekt;

  - sprawdzić i zweryfikować ww. dokumentację projektowo kosztorysowej wsi przydrożnej pod względem:

- wymagań administracyjnych, technicznych i organizacyjnych procesu inwestycyjnego,

- przepisów art. 29-31 Ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy wskazanych w pkt I ppkt 3 Wytycznych,

- sztuki budowlanej i zastosowanych norm technicznych

oraz dokonać  koniecznych uzupełnień i poprawek.

- Obowiązek uzyskania wszelkich materiałów potrzebnych do projektowania, w tym właściwych opinii, ewentualnych badań geotechnicznych gruntu, uzgodnień rzeczoznawców, ekspertyz, uzgodnień gestorów sieci i jednostek administracji, dodatkowych analiz i opracowań pomocniczych, materiałów geodezyjnych w niezbędnym zakresie, a w tym aktualnej mapy do celów projektowych we wskazanych skalach w postaci cyfrowej (wektorowej w formacie *.dwg lub *.dgn) i analogowej spoczywa na Wykonawcy wraz z kosztami ich uzyskania/przygotowania.

- Wykonawca w ramach obowiązków wynikających z Umowy zobowiązany jest do występowania w imieniu Zamawiającego i uzyskania koniecznych warunków technicznych, uzgodnień w szczególności z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz rzeczoznawcą ds. zabezpieczenia przeciwpożarowego, oraz uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

- Dokumentacja będzie podlegała uzgodnieniom z Zamawiającym na etapie jej opracowywania.

- Dokumentacja zostanie odebrana na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego wraz z załączonym oświadczeniem w sprawie przeniesienia własności autorskich praw majątkowych i oświadczeniem o kompletności niniejszej dokumentacji. Wykonawca przeniesie na rzecz Zamawiającego własność autorskich praw majątkowych do całości dokumentacji projektowej i każdej jej części składowej wraz z oświadczeniem Wykonawcy i całego zespołu projektującego o prawie Zamawiającego do dowolnego adaptowania lub wykorzystania całości dokumentacji projektowej lub dowolnej jej części;

- Dokumentacja będzie wykonana przez zespół projektowy wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana składu osobowego zespołu projektowego może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnego aneksu do Umowy;

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania problemów wynikających z realizacji zamówienia na każdym etapie oraz uczestniczyć w spotkaniach z nimi związanych i rozwiązywaniu trudności.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Dokumentację zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami.

- Po uzyskaniu przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na budowę Dokumentacji oraz przekazaniu  Zamawiającemu oświadczenia w sprawie przeniesienia własności autorskich praw majątkowych wraz z oświadczeniem Wykonawcy i każdej osoby biorącej udział w przygotowaniu Dokumentacji o prawie Zamawiającego do dowolnego adaptowania lub wykorzystania Dokumentacji lub dowolnej jej części jak również oświadczenia o kompletności Dokumentacji, zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy Dokumentacji.

- Zakres przedmiotowy Dokumentacji obejmuje obiekty:

Plan sytuacyjny

  - Zagroda z Kobylej Łąki.

    - Budynek mieszkalny.

    - Obora.

    - Stodoła.

  - Zagroda z Baków.

    - Budynek mieszkalny.

    - Piwnica.

  - Zagroda z Latonic.

    - Budynek mieszkalny.

    - Obora.

    - Stodoła.

  - Zagroda z Felcyna.

    - Budynek mieszkalny.

    - Obora.

    - Stodoła.

  - Zagroda z Woli Grąbieckiej.

    - Budynek mieszkalny.

    - Obora.

    - Stodoła.

    - Piwnica.

  - Zagroda z Trzepowa.

    - Budynek mieszkalny.

    - Obora.

    - Stodoła.

    - Piwnica.

  - Zagroda z Łajska.

  - Czworak z Główina.

  - Kuźnia z Sarnowa.

  - Zagroda z Leśniewa.

    - Budynek mieszkalny.

    - Obora.

    - Stodoła.

  - Zagroda z Niesłuchowa.

    - Budynek mieszkalny.

    - Budynek wielofunkcyjny.

    - Stodoła.

    - Piwnica.

  - Zagroda z Józefowa.

  - Karczma z Belska.

  - Zagroda plebańska.

    - Plebania.

    - Obora.

    - Stodoła.

    - Stodoła.

  - Organistówka.

  - Chałupa z Zakrzewa Kościelnego

- Planowany zakres aktualizacji dokumentacji:

  - Zagroda Nr 1 – Kobyla Łąka

- Budynek mieszkalny (1A):

- doprecyzować kolorystykę drzwi D2 i DZ2,

- wykonać projekt zabezpieczenia ekspozycjiw izbach za pomocą umiejscowionych w sieni drzwi z poliwęglanu litego bezbarwnego o grubości 8-10 mm,

- Obora (1B):

- Stodoła (1C)

  - Zagroda nr 2 – Bąki

- Budynek mieszkalny (2A):

- uzupełnić dokumentację o rysunki wykonawcze (przekrój i rzut) pieca kuchennego i grzewczego wraz z kominem oraz na podstawie wzorów historycznych określić rodzaj kafli, detal korony, drzwiczeki okuć żeliwnych,

- wykonać projekt zabezpieczenia ekspozycji w izbach za pomocą  umiejscowionych w sieni drzwi z poliwęglanu litego bezbarwnego o grubości 8-10 mm,

  - Zagroda nr 3 – Latonice

- Budynek mieszkalny (3A)

- uzupełnić dokumentację o rysunki wykonawcze (przekrój i rzut) pieca kuchennego i grzewczego wraz z kominem oraz na podstawie wzorów historycznych określić rodzaj kafli, detal korony, drzwiczek i okuć żeliwnych,

- doprecyzować w opisie kolorystykę drzwi wejściowych i okiennic,

- zmienić w opisie kolorystykę ścian wewnętrznych na malowane wapnem z domieszką barwnika (kolor niebieski),

- wykonać projekt zabezpieczenia ekspozycji w izbach za pomocą umiejscowionych w sieni drzwi z poliwęglanu litego bezbarwnego o grubości 8-10 mm,

- Obora (3B)

- wykonać projekt adaptacjiobiektu na potrzeby magazynowe wraz z projektem wyposażenia magazynu – magazyn eksponatów drobnych.

- wykonać projekt ogrzewania elektrycznego dla obiektu.

- Stodoła (3C)

  - Zagroda nr 4 – Felcyn

- Budynek mieszkalny (4A)

- doprecyzować kolorystykę drzwi.

- wykonać projekt zabezpieczenia ekspozycji w izbach za pomocą umiejscowionych w sieni drzwi z poliwęglanu litego bezbarwnego o grubości 8-10 mm,

- Obora (4B)

- Stodoła (4C)

  - Zagroda nr 5 – Wola Grąbiecka

- Budynek mieszkalny (5A)

- w projekcie doprecyzować kolorystykę ścian wewnętrznych – ściany malowane wapnem z domieszką barwnika (kolor niebieski).

- wykonać projekt zabezpieczenia ekspozycji w izbach za pomocą umiejscowionych w sieni drzwi z poliwęglanu litego bezbarwnego o grubości 8-10 mm,

- Obora (5B)

- wykonać projekt adaptacji obiektu na potrzeby magazynowe wraz z projektem wyposażenia magazynu – magazyn eksponatów drobnych

- Stodoła (5C)

  - Zagroda nr 6 – Trzepowo

- Budynek mieszkalny (6A)

- uzupełnić dokumentację o rysunki wykonawcze (przekrój i rzut) pieca kuchennego i grzewczego wraz z kominem oraz na podstawie wzorów historycznych określić rodzaj kafli, detal korony, drzwiczek i okuć żeliwnych,

- doprecyzować kolorystykę drzwi d1, d3, d4.

- wykonać projekt zabezpieczenia ekspozycji w izbach za pomocą umiejscowionych w sieni drzwi z poliwęglanu litego bezbarwnego o grubości 8-10 mm,

- Budynek gospodarczy (6B)

- wykonać projekt adaptacji obiektu na potrzeby magazynowe wraz z projektem wyposażenia magazynu – magazyn eksponatów drobny

- wykonać projekt ogrzewania elektrycznego dla obiektu.

- Stodoła (6C)

  - Zagroda nr 7 – Łajsk

- Budynek mieszkalny (7)

- uzupełnić dokumentację o rysunki wykonawcze (przekrój i rzut) pieca kuchennego i grzewczego wraz z kominem oraz na podstawie wzorów historycznych określić rodzaj kafli, detal korony, drzwiczek i okuć żeliwnych,

- wykonać projekt zabezpieczenia ekspozycji w izbach za pomocą umiejscowionych w sieni drzwi z poliwęglanu litego bezbarwnego o grubości 8-10 mm,

  - Zagroda nr 8 – czworak

- Budynek mieszkalny (8A)

- wprowadzić zmianę w nazwie z Głowin na Główin.

- uzupełnić dokumentację o rysunki wykonawcze (przekrój i rzut) pieca kuchennego i grzewczego wraz z kominem oraz na podstawie wzorów historycznych określić rodzaj kafli, detal korony, drzwiczek i okuć żeliwnych,

- wykonać projekt zabezpieczenia ekspozycji w izbach za pomocą umiejscowionych w sieni drzwi z poliwęglanu litego bezbarwnego o grubości 8-10 mm,

  - Zagroda nr 9 – kuźnia z Sarnowa.

- Projekt zabezpieczenia mechanicznego wystawy w postaci krat metalowych, kowalskiej roboty zamykanych przy otwartych wrotach obiektu.

  - Zagroda nr 10 – Leśniewo

- Budynek mieszkalny (10A)

- uzupełnić dokumentację o rysunki wykonawcze (przekrój i rzut) pieca kuchennego i grzewczego wraz z kominem oraz na podstawie wzorów historycznych określić rodzaj kafli, detal korony, drzwiczek i okuć żeliwnych,

- doprecyzować kolorystykę drzwi wejściowych i okiennic.

- wykonać projekt zabezpieczenia ekspozycji w izbach za pomocą umiejscowionych w sieni drzwi z poliwęglanu litego bezbarwnego o grubości 8-10 mm,

- Obora (10B)

- Stodoła (10C)

  - Zagroda nr 11 – Niesłuchowo

- Budynek mieszkalny (11A)

- uzupełnić dokumentację o rysunki wykonawcze (przekrój i rzut) pieca kuchennego i grzewczego wraz z kominem oraz na podstawie wzorów historycznych określić rodzaj kafli, detal korony, drzwiczek i okuć żeliwnych,

- wykonać projekt zabezpieczenia ekspozycji w izbach za pomocą umiejscowionych w sieni drzwi z poliwęglanu litego bezbarwnego o grubości 8-10 mm,

- Budynek wielofunkcyjny (11B)

- Stodoła (11C)

- Przygotować projekt adaptujący obiekt na potrzeby wystawiennicze, z uwzględnieniem zmiany nawierzchni glinianej (polepy) na powierzchnię cementową z dodatkiem odpowiedniego pigmentu kolorystycznego imitującego kolor gliny.

  - Zagroda nr 12 – Józefowo

- Budynek mieszkalny (12)

- uzupełnić dokumentację o rysunki wykonawcze (przekrój i rzut) pieca kuchennego i grzewczego wraz z kominem oraz na podstawie wzorów historycznych określić rodzaj kafli, detal korony, drzwiczek i okuć żeliwnych,

- wykonać projekt zabezpieczenia ekspozycji w izbach za pomocą umiejscowionych w sieni drzwi z poliwęglanu litego bezbarwnego o grubości 8-10 mm,

  - Zagroda nr 13 – karczma z Belska

- Budynek karczmy (13)

- Projekt drewnianych prostych schodów prowadzących na strych. Schody zaprojektować w pomieszczeniu nr 5 (alkierz).

  - Zagroda nr 14 – zagroda plebańska

- Plebania (14A)

- Doprecyzować w projekcie materiał na posadzki w pomieszczeniu gospodarczym. Mają to być płytki ceramiczne – rustykalne, formowane ręcznie o wymiarach 20 cm na 20 cm i grubości 1,5 cm.

- Wykonanie projektu ogrzewania elektrycznego dla obiektu.

- Obora (14B)

- uszczegółowienie i uzupełnienie w projekcie „ białego montażu”   z możliwością akceptacji przez projektanta i inwestora na etapie wykonawstwa

- Stodoła (14C)

- wprowadzić zmianę w nazwie projektu – zamiast „Stodoła z Mazowsza” powinno być „Stodoła z Płocka”.

- Stodoła (14D)

- zmiana w istniejącym projekcie belek konstrukcyjnych ścian z sosnowych na topolowe.

  - Zagroda nr 15 – organistówka

- wykonać projekt zabezpieczenia ekspozycji w izbach za pomocą umiejscowionych w sieni drzwi z poliwęglanu litego bezbarwnego o grubości 8-10 mm.

  - Aktualizacja dokumentacji chałupy z Zakrzewa Kościelnego. Dokumentacja wykonana została w 2010 roku. W tym m.in.:

- wykonać projekt zabezpieczenia ekspozycji w izbach za pomocą umiejscowionych w sieni drzwi z poliwęglanu litego bezbarwnego o grubości 8-10 mm,

- aktualizacja projektu instalacji odgromowej, włamania i ppoż. wraz z wymaganymi uzgodnieniami.

- projekt ogrodzenia i studni w obrębie zagrody.

- usunięcie zapisów dotyczących projektowanej zieleni

  - Zagospodarowanie terenu:

- Do budynków mieszkalnych w zagrodach nr 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14 opracować projekt ścieżek z kamieni polnych (tzw. kocie łby) na odcinku od furtki do wejścia głównego budynku mieszkalnego.

- Przygotowanie projektu kapliczki przydrożnej na podstawie materiałów, które  przekaże inwestor.

  - Wykonać projekt instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem ledowym w obiektach w zależności od przeznaczenia obiektu - do celów ekspozycyjnych lub użytkowych ( do uzgodnienia w trakcie opracowywania projektu)

  - Opracować zgodnie z Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów Muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (t. j. z dnia 19 września 2014r. Dz.U. poz. 1240).

- projekt instalacji systemu telewizji dozorowej– umożliwiający obserwację elewacji budynków i terenu wsi oraz wnętrza w plebani (14A),stodole w zagrodzie z Niesłuchowa (11C) i karczmie z Belska (13)

- projekt systemu sygnalizacji pożarowej

- projekt systemu sygnalizacji włamania i napadu

Uwaga: przed opracowaniem dokumentacji nalży przedłożyć do zatwierdzenia projekt koncepcji w/w  systemów zabezpieczeń.

Należy opracować projekt adaptacji/przebudowy istniejącego budynku portierni (Budynek ‘B”),  na potrzeby w/w systemów.

  - Opracować zgodnie z Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów Muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą ( t.j. z dnia 19 września 2014r.  Dz.U. poz. 1240 Projekt zabezpieczenia pomieszczeń oraz automatycznego monitorowania gospodarki kluczami wyposażonego w:

- system klucza centralnego

- mechaniczno - elektroniczny depozytor kluczy

Wytyczne dla elektromechanicznego systemu klucza centralnego:

System musi posiadać możliwość współpracy różnych typów zamknięć funkcjonujących w ramach tego samego systemu klucza, tj. wkładek dwustronnych (standardowych lub z gałką), wkładek jednostronnych, kłódek, zamknięć przemysłowych do szaf i obudów, tub depozytowych oraz zamków meblowych. Elektromechaniczne komponenty systemu muszą posiadać dokumenty świadczące o przejściu badań na zgodność ze standardami EMC (wg PN-EN 16000-6-3:2008 oraz PN-EN 16000-6-2:2008) oraz ESD (wg PN-EN 16000-4-2:2011).

Wytyczne odnośnie kluczy używanych w systemie:

- klucze wyposażone w części mechaniczną i elektroniczną;

- klucze zabezpieczone (kodowane) podwójnie, tj. poprzez nacięcia na części mechanicznej klucza i programowanie części elektronicznej;

- część mechaniczna klucza pozwalająca na otwieranie i zamykanie systemowych zamknięć mechanicznych i elektromechanicznych;

- część elektroniczna klucza pozwalająca na otwieranie i zamykanie systemowych zamknięć elektromechanicznych, wprowadzenie czasowych ograniczeń ważności klucza, sczytywanie historii zdarzeń z klucza, dodawanie i usuwanie dostępów do zamknięć elektromechanicznych oraz usuwanie zgubionych kluczy elektromechanicznych z systemu klucza bez konieczności zmiany budowy wewnętrznej zamknięć;

- zabezpieczenie klucza elektromechanicznego przed wodą i pyłem – min. IP57;

- bateria umieszczona w kluczu musi być produktem ogólnie dostępnym w obrocie handlowym na rynku polskim;

- sygnalizacja dźwiękowa i wizualna w kluczu świadcząca o poprawnej autoryzacji użytkownika, braku dostępu do zamknięcia, potrzeby wymiany baterii;

- klucz symetryczny,

- możliwość aktualizowania klucza użytkownika (czas, dostęp do zamknięć, okres ważności, harmonogramy) w wielu miejscach wskazanych przez Zamawiającego, bądź zdalnie przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej;

- możliwość przypisania w pamięci klucza praw dostępu do co najmniej 3500 zamknięć w systemie;

- możliwość odczytu z pamięci klucza historii ostatnich 2000 zdarzeń (daty, godziny, ID zamknięcia);

- klucz powinien mieć możliwość zapamiętania 20 prób użycia go do otwarcia zamknięć elektromechanicznych tego samego producenta z poza systemu;

- część elektroniczna klucza wyposażona w komponent sterujący nie dostępny w obrocie handlowym;

Wytyczne odnośnie zamknięć występujących w systemie:

Niezależnie od wybranych komponentów, wszystkie zamknięcia  elektromechaniczne systemu powinny mieć możliwość zapisu historii ostatnich 2000 zdarzeń (daty, godziny, ID klucza) oraz przechowywania praw dostępu dla 1800 różnych grup kluczy. Zamknięcia nie mogą posiadać własnych źródeł zasilania tym samym powinny być zasilane z elektromechanicznych kluczy systemowych.

Wytyczne  do zamknięć systemowych podane poniżej ze względu na typ zamknięcia:

Elektromechaniczne wkładki bębenkowe:

- klasa trwałości „6” wg normy PN-EN 1303:2007,

- klasa zabezpieczenia kodu „6” oraz klasa odporności na atak co najmniej „2” wg normy PN-EN 1303:2007;

- klasa odporności na włamanie co najmniej „C” wg normy KT/402/IMP/2005;

- zabezpieczenie kłódki przed wodą i pyłem co najmniej IP51;

- klasa odporności na korozję co najmniej „B” wg normy PN-EN 1303:2007 oraz odporność na temperaturę w przedziale -30/+80ºC poświadczone przez producenta;

- budowa wkładki bębenkowej oparta na mechanizmie nie posiadającym sprężyn mających wpływ na pracę mechanizmu kodującego zamknięcia, wykorzystującym co najmniej 10 elementów blokujących;

- modularna budowa wkładek (możliwość zmiany wymiaru już wykonanej wkładki bębenkowej);

- wkładki dwustronne wyposażone w mechanizm tzw. „bezpiecznego sprzęgła”, (możliwość otwarcia wkładki kluczem od zewnątrz także w sytuacji gdy od strony wewnętrznej do wkładki włożony jest drugi klucz);

- odporność na otwarcie manipulacyjne w tym „bumping” poprzez konstrukcję mechanizmu cylindra zamka;

Elektromechaniczne kłódki:

- klasa zabezpieczenia co najmniej „3” wg normy PN-EN 12320:2013;

- klasa odporności na korozję „5” wg normy PN-EN 1670:2008 potwierdzona certyfikatem akredytowanych zakładów badawczych np. IMP;

- zabezpieczenie kłódki przed wodą i pyłem – IP68;

- zakres pracy w temperaturach w przedziale -30/+80ºC poświadczone przez producenta;

- budowa cylindra kłódki oparta na mechanizmie nie posiadającym sprężyn mających wpływ na pracę mechanizmu kodującego zamknięcia, wykorzystującym co najmniej 10 elementów blokujących;

- możliwość wyjęcia klucza tylko po uprzednim zamknięciu kłódki;

- kabłąk wykonany ze stali hartowanej z dodatkiem boru, średnica kabłąka nie mniej niż 8mm;

- odporność na otwarcie manipulacyjne w tym „bumping” poprzez konstrukcję mechanizmu cylindra zamka;

Elektromechaniczne zamki przemysłowe:

- klasa trwałości „6” wg normy PN-EN 1303

- klasa zabezpieczenia kodu „6” oraz klasa odporności na atak co najmniej „2” wg normy PN-EN 1303

- klasa odporności na włamanie co najmniej „C” wg normy KT/402/IMP/2014;

- klasa odporności na korozję co najmniej „B” wg normy PN-EN 1303 oraz odporność na temperaturę w przedziale -30/+80ºC poświadczone przez producenta;

- budowa cylindra zamka oparta na mechanizmie nie posiadającym sprężyn mających wpływ na pracę mechanizmu kodującego zamknięcia, wykorzystującym co najmniej 10 elementów blokujących;

- odporność na otwarcie manipulacyjne w tym „bumping” poprzez konstrukcję mechanizmu cylindra zamka;

Wytyczne odnośnie oprogramowania do zarządzania systemem:

Oprogramowanie ma działać w formie usługi przez przeglądarkę internetową bez instalacji żadnych dodatkowych wtyczek, przy czym dopuszczona jest obsługa języka JavaScript. Jako zabezpieczenie wymagany jest tryb SSL dla każdej sesji.

Wytyczne dotyczące logowania:

- Wymagane jest posiadanie dedykowanego urządzenia wraz z kluczem do logowania;

- Wymagane jest podanie kodu PIN;

- Klucz oraz kod PIN definiuje zakres uprawnień do zarządzania systemem;

- Wymagane jest posiadanie dedykowanych certyfikatów pozwalających na dostęp do domeny, na której znajduję się oprogramowanie do zarządzania systemem;

Wytyczne dotyczące funkcjonalności:

- Oprogramowanie ma pozwalać na dowolne zarządzanie uprawnieniami elektronicznymi;

- Wymagana jest opcja powiadamiania za pomocą poczty elektronicznej o zmianach uprawnień użytkowników dokonanych w systemie;

- Oprogramowanie ma posiadać możliwość zapisu wszystkich zdarzeń w systemie (rejestr zdarzeń);

- Oprogramowanie ma posiadać funkcję nadawania uprawnień dla użytkowników przy wykorzystaniu harmonogramu czasowego;

- Oprogramowanie ma posiadać funkcję nadawania uprawnień dla użytkowników w zdefiniowanym przez administratora przedziale czasowym;

- Oprogramowanie ma posiadać funkcję odnawiania okresu ważności uprawnień;

- Oprogramowanie w języku polskim.

- Oprogramowanie ma posiadać funkcję pozwalającą na zdalne nadawanie uprawnień, uprawnienia odbiera są za pomocą zdalnych programatorów

- Oprogramowanie musi posiadać funkcję nadawania zdalnych uprawnień odbieranych za pośrednictwem aplikacji mobilnej bezpośrednio na klucz;

- Oprogramowanie ma posiadać funkcję pozwalającą na tworzenie raportów z systemu;

- Oprogramowanie ma posiadać funkcję pozwalającą na automatyczne tworzenie protokołów wydania kluczy z możliwością dopasowania protokołu do indywidualnych potrzeb klienta;

- Oprogramowanie ma posiadać funkcję pozwalającą na import pracowników do bazy danych systemu;

- Oprogramowanie ma posiadać funkcję pozwalającą na indywidualne określanie uprawnień administratorów lokalnych;

Wytyczne dla mechaniczno – elektronicznego depozytora kluczy

- Depozytor wykonany z ocynkowanej stali w kolorze czarnym,

- Możliwość rozbudowy o moduły rozszerzające, pozwalające na przechowywanie większej ilości kluczy w obrębie systemu (sterowanego za pomocą jednego panelu dotykowego),

- Budowa modułowa – listwy po 10 lub 20 gniazd, instalowane w depozytorze, umożliwiająca rozbudowę depozytora o kolejne pozycje (w zależności od jego wielkości),

- Depozytor montowany na ścianie,

- Dostęp do kluczy 24/7 tylko dla autoryzowanych użytkowników,

- Gniazda kluczy predefiniowane do kluczy występujących w systemie (gniazda przyjmują jedynie klucze o odpowiednich nacięciach)

- Klucze blokowane w gniazdach depozytora

- Opcja zastosowania breloków z plombą zamiast kluczy systemowych,

- Breloki blokowane w gniazdach depozytora,

- Listwy wyposażone w diody LED sygnalizujące uprawnienia do kluczy,

- Zintegrowany z depozytorem wyświetlacz LCD  umożliwiający konfigurację depozytora oraz podgląd zdarzeń – m.in. pobrań i zwrotów kluczy,

- Identyfikacja użytkownika poprzez zintegrowany z nim czytnik kart, zgodny ze standardem obowiązującym w obiekcie,

- Drzwi depozytora przeźroczyste (poliwęglanowe), umożliwiające podgląd kluczy dostępnych w depozytorze bez logowania użytkownika,

- Możliwość zastosowania drzwi pełnych (metalowych),

- Wbudowana pamięć, pozwalająca na przechowywanie 200- 250tys. zdarzeń,

- Automatyczny backup danych na kartę SD i na żądanie administratora, eksport na pamięć USB,

- Bateria zapasowa, umożliwiająca działanie depozytora w przypadku awarii zasilania głównego,

- Zamek serwisowy, umożliwiający dostęp do kluczy w przypadku awarii zasilania głównego i bateryjnego,

- Depozytor wyposażony jest w port USB znajdujący się za drzwiami depozytora – dostępny po ich otwarciu,

- Możliwość zastosowania pojemników/uchwytów na karty wkładanych do gniazd zamiast breloków,

- Możliwość podłączenia urządzeń zewnętrznych np. alarmu i dla wybranych zdarzeń, wysłanie sygnału niskoprądowego na jedno z trzech wyjść zewnętrznych,

- 24 miesiące gwarancji oraz pełne wsparcie techniczne po jej zakończeniu.

Funkcje oprogramowania depozytora:

- Możliwość przypisania jednego klucza wielu użytkownikom oraz wielu kluczy jednemu użytkownikowi,

- Automatycznie wydanie klucza użytkownikom, którzy mają dostęp tylko do jednej pozycji,

- Zwrot kluczy do gniazda z którego zostały one pobrane (opcjonalnie zwrot do dowolnego gniazda przy użyciu breloków),

- Wyświetlenie „ścieżki” za pomocą diod LED, prawidłowej pozycji błędnie zwróconych kluczy,

- Możliwość zablokowania breloka błędnie zwróconego przez użytkownika,

- Wyświetlenie informacji o kluczach do których użytkownik ma dostęp, do których nie ma dostępu oraz o tych, które ma obecnie w posiadaniu,

- Podział uprawnień użytkowników na: uprawnienia do pobrań kluczy, dostęp do menu raportów oraz dostęp do menu administracyjnego, z możliwością dowolnej kombinacji uprawnień,

- Możliwość określenia indywidualnego języka (z dostępnych w systemie), dla określonych użytkowników – po zalogowaniu wszystkie informacje będą wyświetlać się w tym języku,

- Możliwość określenia daty ważności kont użytkowników i daty ważności kodu PIN użytkowników (jeśli używany),

- Możliwość wymuszenia zmiany kodu PIN na użytkowniku podczas jego kolejnego zalogowania,

- Możliwości wymuszenia użycia kodu PIN przez użytkowników,

- Możliwość logowania się poprzez ID (login) oraz kod PIN,

- Możliwość wyszukania posiadacza kluczy, które nie znajdują się w gnieździe,

- Możliwość określenia maksymalnej ilości kluczy, które jednocześnie może posiadać jeden użytkownik (z możliwością ustawienia wartości dla całego systemu jak również dla konkretnego użytkownika),

- Pełna rejestracja pobrań i zwrotów kluczy przez użytkowników, wraz z informacjami o logowaniu, otwarciu drzwi depozytora i wylogowaniu,

- Możliwość konfiguracji użytkowników wraz z ich danymi oraz uprawnieniami z poziomu arkusza MS Excel i jego import/eksport do systemu,

- Możliwość konfiguracji kluczy wraz z ich opisem z poziomu arkusza MS Excel i jego import/eksport do systemu,

- Eksport raportów systemowych na pamięć USB (formal MS Excel),

- Możliwość określenia ram czasowych dla kluczy i użytkowników - przez jaki okres czasu lub do jakiej godziny, klucze mogą być w posiadaniu użytkowników. Alarm oraz informacja na ekranie o przekroczeniu tych wartości,

- Możliwość określenia kilkupoziomowej autoryzacji dla kluczy szczególnie ważnych – autoryzacja 1,2 lub 3 poziomowa,

- Możliwość określenia użytkowników z prawami do autoryzacji pobrań kluczy,

- Możliwość wyszukiwania kluczy po ich nazwie oraz zaznaczenia większej ilości kluczy do pobrania,

- Możliwość określenia czasu wylogowania użytkownika w przypadku jego nieaktywności,

- Możliwość określenia głośności dźwięków systemowych,

- Możliwość określenia jasności ekranu wg. Stanu systemu (np. ciemniejszy ekran wygaszacza ekranu),

- Możliwość wygenerowania przez serwis jednorazowego kodu PIN, który umożliwia dostęp do menu administracyjnego w przypadku zagubienia loginu/karty administratora,

- Sygnalizacja błędów systemowych oraz alarmów na ekranie głównym interfejsu użytkownika.

- Zakres opracowań wchodzących w skład Dokumentacji, o której mowa w przedmiocie zamówienia:

- Dokumentacja projektowa  zawierająca  w szczególności:

- projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych – w ilości 5 egz. w formie papierowej,

- projekty wykonawcze, w zakresie o którym mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 2 września 2004 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013r. poz. 1129 – tekst jednolity ustawy z późn. zm.) – w ilości 5 egz. w formie papierowej

- przedmiar robót, w zakresie o którym mowa w § 6 ww. rozporządzenia - w ilości 3 egz. w formie papierowej

- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - w ilości 3 egz. w formie papierowej,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) sporządzona   w zakresie i formie zgodnej z rozdz. 3 ww. rozporządzenia – w ilości 3 egz. w formie papierowej,

- Kosztorys inwestorski sporządzony  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) – w ilości 1 egz. w formie papierowej,

- Klauzula o kompletności Dokumentacji ,

- Szczegółowe zestawienie Dokumentacji oraz kosztów inwestycji

- Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu Dokumentacji w formie elektronicznej plików w formacie pdf oraz dwg.